Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ADP.2302.18.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie obiektów  UJK w Kielcach.

Zakres prac:
Oznakowanie poziome ( sztuk 29)

Oznakowanie poziome powinno zostać namalowane na prostokątnym polu w niebieskim kolorze z kompozycją białych linii (znak P-18) oraz symbolu osoby niepełnosprawnej (znak P-24).

Wymiary oznakowań poziomych:

-Oznakowanie prostopadłe w ilości 28 sztuk. Wymiary: szerokość 3,6m, długość 5m

-Oznakowanie równoległe (wzdłuż pasa ruchu) w ilości 1sztuka. Wymiary: szerokość 3,6m, długość 6m

Farba powinna być odporna na ścieranie i charakteryzować się odpornością na warunki atmosferyczne.

Nawierzchnia na której ma zostać wykonane oznakowanie to kostka brukowa oraz kostka ażurowa.

Dodatkowo należy uwzględnić przygotowanie oraz oczyszczenie terenu przed malowaniem.

Oznakowanie pionowe ( sztuk 22)

-Oznaczenie pojedynczego miejsca parkingowego dla osób uprawnionych (znak D-18a) wraz z tabliczką T-29 zamontowane na słupku stalowym, ocynkowanym o średnicy nie mniejszej niż 50mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 2mm. Oznaczenie zamontowane minimum na wysokości 2m.  Oznaczenie pojedyncze w ilości 16sztuk.

-Oznaczenie podwójnego miejsca parkingowego dla osób uprawnionych (znak D-18a) wraz z tabliczką T-29, z zaznaczeniem 2 miejsc parkingowych. Zamontowane na słupku stalowym, ocynkowanym o średnicy nie mniejszej niż 50mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 2mm. Oznaczenie zamontowane minimum na wysokości 2m. Oznaczenie podwójne w ilości 6 sztuk.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykaz lokalizacji do przeprowadzenia oznaczeń miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

|  | Pojedyncze miejsce prostopadłe | Pojedyncze miejsce równoległe | Znak pojedynczy | Znak podwójny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domy studenta, ul. Śląska 11A | 3 | 1 | 3 |  |
| Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 17 | 6 |  | 3 | 3 |
| Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11 | 3 |  | 3 |  |
| Wydział Sztuki, ul. Podklasztorna 117 | 1 |  | 1 |  |
| Wydział Nauk ścisłych i Przyrodniczych , ul. Uniwersytecka 7 | 5 |  | 1 | 2 |
| Collegium Medicum, ul. IX Wieków Kielc 19a | 3 |  | 2 |  |
| Wydział Prawa i Nauk Społecznych, ul. Uniwersytecka 15 | 7 |  | 3 | 1 |
| Suma | 28 | 1 | 16 | 6 |

Wymagana gwarancja i rękojmia  na wykonana usługę  minimum 24 miesiące.

Termin wykonania zamówienia: do 35 dni roboczych od podpisania umowy .