Załącznik Nr 1b)

Przedmiot zamówienia

Nazwa zadania: ”Artis – Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pięknych” UJK

Adres: Kielce ul. Podklasztorna 117 pomieszczenia nr:

105, 106, 106A/107, 108, 109, 110, 113, 113A, 113B, 203, 210, 210A, korytarz H1

- Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1 Roboty rozbiórkowe:

- Demontaż stolarki okiennej – nie dotyczy korytarza H1

- Demontaż stolarki drzwiowej

- Demontaż podokienników lastrykowych - nie dotyczy korytarza H1

- Zerwanie posadzki z PCV w pomieszczeniach 105, 106, 108

- Skucie ok. 30% tynków cem. –wap. odspojonych od podłoża

- Demontaż instalacji elektrycznej

1.2 Roboty budowlane i montażowe:

- Montaż stolarki okiennej z PCV - nie dotyczy korytarza H1

- Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej o szerokości 90 cm np. Pol-Skone

- Montaż parapetów wewnętrznych z PCV - nie dotyczy korytarza H1

- Odtworzenie tynków wewnętrznych – w przypadku korytarza H1 wyłącznie 
w miejscach prowadzenia instalacji elektrycznej

- Szpachlowanie ścian i sufitów - w przypadku korytarza H1 wyłącznie 
w miejscach prowadzenia instalacji elektrycznej i montażu skrzynek elektrycznych

- Malowanie ścian i sufitów zgodnie z projektem aranżacji wnętrz – nie dotyczy malowania korytarza H1

- Wykonanie posadzki z PCV np. Tarket Linoleum XF ETRUSCO WELDING VOD 1750 – wyłącznie w pomieszczeniach 105, 106, 108.

- Wykonanie witryn z PCV w pomieszczeniu serwerowni i pracowni wzornictwa

- Montaż klimatyzatorów zgodnie z projektem

- Wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej dla sieci komputerowej

- Wykonanie nowych tablic elektrycznych zgodnie z projektem

- Odtworzenie przyłącza wod.- kan. między salami 204 a 203

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Kolejność prac będzie konsultowana z użytkownikiem

  - Transport i zaplecze budowy zorganizować w sposób niekolidujący 
z funkcjonowaniem obiektów sąsiednich

  - Korzystanie z wody i energii elektrycznej – za odpłatnością po uprzednim zamontowaniu na koszt Wykonawcy odpowiednich liczników lub na podstawie ryczałtu

  - Prace będą prowadzone w obiekcie funkcjonującym

3.Wymagania

- Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarami robót, wiedzą techniczną, wymaganiami prawa budowlanego, polskimi normami i sztuką budowlaną

- Gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w przeznaczonych do tego kontenerach 
i systematycznie wywozić z placu budowy

- Odbiory odbywać się będą w oparciu o odpowiednie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4. Wytyczne dostaw materiałów:

- Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy 
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.

- Na wbudowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji

- Na wykonane prace wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji 
i 36 miesięcznej rękojmi.