SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: obsługa techniczna urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 euro.

Oznaczenie sprawy: DP/2310/80/16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2016r.

pod numerem 377401 – 2016,

- zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl

w dniu 30.12.2016r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 euro.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obsługi technicznej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obsługa techniczna będzie polegać na bieżącej konserwacji, obsłudze, regulacji, usuwaniu awarii urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także wykonywaniu przeglądów okresowych urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych minimum 2 razy w roku kalendarzowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i rozmieszczenie urządzeń w poszczególnych obiektach Uczelni zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

50.00.00.00-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

50.73.00.00-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

50.72.10.00-5 Obsługa instalacji grzewczych

- Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu odnośnie usługi związanej z naprawą:

- Zamawiający na wykonane usługi wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

- Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Termin gwarancji biegnie wraz z terminem rękojmi.

- W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia.

- O wystąpieniu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Gwaranta) w formie pisemnej podając rodzaj stwierdzonej wady.

- W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

- Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów, które będą się powtarzały maksymalnie 3 razy, bądź, których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy (Gwaranta).

- W przypadku reklamacji wady Wykonawca (Gwarant), na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

Oferty zawierające okres gwarancji, krótszy niż wymagana przez Zamawiającego, zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia w SIWZ lub którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty/materiały/urządzenia można zastąpić równoważnymi, które nie będą gorsze niż te wskazane przez zamawiającego oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/urządzenia spełniają, wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę będącą przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP, o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.

- Zamawiający na podstawie art.36b. ust.1 żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa zostanie zawarta na 29 miesięcy (od 01.02.2017r. do 30.06.2019r.).

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że ma ważny Certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców wydawany przez UDT;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100);

- zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi polegające na konserwacji i obsłudze urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, których wartość brutto wynosi co najmniej 400.000,00 zł każda oraz, że usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli umowa jest w trakcie wykonywania to wartość wykonanych usług musi wynosić minimum 400.000, 00 zł brutto;

- posiada udokumentowane (zapis w karcie urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń Chłodniczych) wykonanie minimum 10 prób szczelności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane na obiektach publicznych wykonanych przed ogłoszeniem postępowania;

- dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.:

a) minimum 2 osobami posiadającymi od co najmniej 6 miesięcy  uprawnienia energetyczne grupa I Eksploatacja i Dozór do 1kV;

b) minimum 2 osobami posiadającymi od co najmniej 6 miesięcy uprawnienia energetyczne grupa II Eksploatacja i Dozór;

c) minimum 2 osobami posiadającymi od co najmniej 6 miesięcy uprawnienia energetyczne grupa III Eksploatacja i Dozór;

d) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia od minimum 6 miesięcy, Certyfikat F-gazowy grupa I;

- dysponuje minimum jednym atestowanym przyrządem do pomiaru wydajności typu anemometr lub balometr, w zakresie do 3500 cm3/h.

- Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonywaniu czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń.

- Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego w rozdziale V pkt. 2 niniejszej SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty wykonawca musi dołączyć:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.1) niniejszego Rozdziału.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie usług musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V. pkt. 1. ppkt 2) litera c) tiret pierwszy;

- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z treści wykazu musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa Rozdziale V. pkt. 1 ppkt 2) litera c) tiret trzeci;

- dokument potwierdzający, że wykonawca posiada udokumentowane (zapis w karcie urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń Chłodniczych) wykonanie minimum 10 prób szczelności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane na obiektach publicznych wykonanych przed ogłoszeniem postępowania;

- oświadczenie wykonawcy, ze dysponuje atestowanym przyrządem do pomiaru wydajności typu anemometr lub balometr, w zakresie do 3500m3/h;

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w Rozdziale V. pkt. 1 ppkt 2) litera b) tiret pierwszy.

- W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 6 ppkt.1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

- Spółka cywilna, jest kwalifikowana, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 7.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie realnie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby podmiot, na którego kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu lub doświadczeniu polega wykonawca, brał udział w realizacji zamówienia (art. 22a ust. 4 ustawy PZP).

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6 ppkt. 1).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 1) składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126).

- Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszej SIWZ oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy PZP.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Brak potwierdzenia ze strony wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem będzie uznane za otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

- W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszej SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dział Zamówień Publicznych

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dariusz.lenard@ujk.edu.pl, a faksem na nr (41) 3445615.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dariusz Lenard  tel. (41) 3497276.

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

- Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy DP/2310/80/16”.

- Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

- W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy PZP art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.

- Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy PZP.

- Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;

- wypełniony formularz oferty – według załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowane pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Kancelaria Ogólna. Koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na obsługę techniczną urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, postępowanie DP/2310/80/16.”

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty).

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem w kopercie „WYCOFANE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w niniejszej SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna).

- Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2017r. do godziny 11:00.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2017r. o godzinie 11:15, w siedzibie zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Dział Zamówień Publicznych

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.ujk.edu.pl   informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT.

- Podstawą do określenia ceny oferty jest „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie.

Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zatrudniania pracowników tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących od 1.01.2017r.

- Koszt wszystkich użytych do obsługi technicznej materiałów eksploatacyjnych i części, między innymi olejów, smarów, uszczelek, szczeliw, śrub, nakrętek, gwoździ, zestawów naprawczych, czyściw, detergentów, farb, impregnatów, klejów, silikonów, akryli, cementu, piasku, gazów technicznych, izolacji, filtrów powietrza pokrywa wykonawca.

- Zamawiający pokryje koszt ewentualnych napraw tj. użytych do naprawy części i urządzeń – na podstawie okazanej przez wykonawcę faktury. Koszt robocizny za wykonaną naprawę wynikać będzie z liczby roboczogodzin i stawki za 1 roboczogodzinę wskazanej w ofercie wykonawcy.

- Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany.

- Cena brutto za 1 miesiąc realizacji zamówienia jest ceną ryczałtową.

- Cenę należy skalkulować na okres 29 miesięcy wykonywania zamówienia.

- Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto OGÓŁEM za 29 miesięcy z formularza oferty. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać w formularzu oferty wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie sumy kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena brutto – stanowiące wagę 60% (maksymalnie 60 punktów);

- cena brutto za roboczogodzinę – stanowiące wagę maksymalnie 10% (maksymalnie 10 punktów);

- dodatkowe czynności obsługi technicznej urządzeń, wykonywane przez pracowników wykonawcy na rzecz zamawiającego – stanowiące wagę 10% (maksymalnie 10 punktów);

- obecność pracowników wykonawcy w obiektach zamawiającego – stanowiące wagę 20 % (maksymalnie 20 punktów).

ad.1) maksymalną ilość punktów (60) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto za bieżącą obsługę techniczną urządzeń. Pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: (cena brutto najniższa : cena brutto badana) x 60 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena brutto za obsługę techniczną przez cały okres trwania umowy.

ad.2) maksymalną ilość punktów (10) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto za jedną roboczogodzinę przy usuwaniu awarii. Pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: (cena brutto najniższa : cena brutto badana) x 10 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena brutto przy usuwaniu awarii.

ad.3) za kryterium dodatkowe czynności obsługi technicznej urządzeń wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający zakłada, że wykonawca może zaproponować maksymalnie 5 dodatkowych czynności (takich, które nie są opisane w załączniku nr 1). Za każdą dodatkową czynność zamawiający przyzna 2 punkty. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę większej, niż zakładana ilości dodatkowych czynności do obliczenia wartości punktowej za to kryterium będzie uwzględniane jedynie 5 dodatkowych czynności.

ad.4) kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez wykonawcę w Formularzu oferty liczby godzin obecności pracowników wykonawcy w obiektach zamawiającego.

Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za to kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:

- oferta, w której wykonawca zadeklaruje wymagane przez zamawiającego minimum 10 godzin tygodniowo obecności pracowników w obiektach zamawiającego otrzyma 0 punktów,

- oferty zawierające mniejszą od 10 liczbę godzin zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią niniejszej SIWZ,

- oferta, w której wykonawca zadeklaruje 20 godzin tygodniowo obecności pracowników w obiektach zamawiającego otrzyma 5 punktów,

- oferta, w której wykonawca zadeklaruje 25 godzin tygodniowo obecności pracowników w obiektach zamawiającego otrzyma 10 punktów,

- oferta, w której wykonawca zadeklaruje 30 godzin tygodniowo obecności pracowników w obiektach zamawiającego otrzyma 15 punktów,

- oferta, w której wykonawca zadeklaruje 35 godzin tygodniowo obecności pracowników w obiektach zamawiającego otrzyma 20 punktów.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 i 5-7 ustawy PZP, na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy PZP.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do złożenia u zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy wykazu zawierającego miesięczny koszt realizacji usługi dla każdego urządzenia wymienionego w załącznikach do załącznika nr 1.

- INNE FORMALNOŚCI:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie w okresie realizacji zamówienia do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) i utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia wykonawca przedstawi zamawiającemu kserokopię polisy o przedłużonym terminie ważności. Niedostarczenie polisy w wyznaczonym terminie zamawiający potraktuje, jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy PZP zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 ustawy PZP.

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:

- ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji,

- ewentualnych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez nowych podwykonawców co najmniej takich samych kwalifikacji co podwykonawca wskazany w ofercie,

- terminu wykonania usługi w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu,

- obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że ceny netto poszczególnych usług nie ulegną zmianie,

- cen w przypadku kiedy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego tzn. na cenę niższą niż wskazana w ofercie (zmiana cen może nastąpić na pisemny wniosek oraz za zgodą stron),

- dotyczącą rezygnacji z obsługi technicznej urządzenia ujętego w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. Podstawę do wniesienia odwołania w niniejszym postępowaniu określa art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-  Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP

Załącznik nr 5- Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy PZP

Załącznik nr 6- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7- Formularz- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik nr 8- Formularz- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi technicznej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie 29 miesięcy (od 01.02.2017r. do 30.06.2019r).

- Zakres rzeczowy

- Obsługa techniczna będzie polegać na bieżącej konserwacji, obsłudze, regulacji, usuwaniu awarii urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także wykonywaniu przeglądów okresowych urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych minimum 2 razy w roku kalendarzowym. Obsługa techniczna musi być prowadzona zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową poszczególnych urządzeń.

- Obsługa techniczna dotyczyć będzie urządzeń:

- urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej;

- urządzeń klimatyzacyjnych – klimatyzatory oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej;

- kotłowni gazowych;

- zestawów hydroforowych;

- urządzeń i instalacji cieplnych;

- urządzeń i instalacji chłodniczych;

- urządzeń i instalacji gazów technicznych;

- urządzeń i instalacji chłodniczych;

- węzłów cieplnych;

- urządzeń węzła wody lodowej w tym agregatów wody lodowej;

- urządzeń i instalacji automatyki do w/w instalacji.

W budynkach:

- Biblioteka Uniwersytecka

- Centrum Języków Obcych

- Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości

- Rektorat

- Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

- Domy Studenta

- Wydział Prawa Administracji i Zarządzania

- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny.

Wykonawca zapewni wykonywanie czynności obsługi technicznej stale przez cały czas trwania umowy. Przeglądy okresowe będą odbywać się minimum 2 razy do roku w terminie ustalonym przez strony. Materiały eksploatacyjne i koszt robocizny należy wliczyć w cenę obsługi technicznej.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uczestnictwo w odbiorach technicznych urządzeń dozorowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe drobne awarie na bieżąco. W przypadku wystąpienia awarii wymagającej dodatkowych nakładów finansowych w postaci zakupu części zamiennych, wykonawca przedstawi zamawiającemu kosztorys do akceptacji (z planowaną ilością roboczogodzin i cenami części), przed przystąpieniem do naprawy. Maksymalny czas przystąpienia do naprawy lub usuwania awarii to 60 minut.

- Wykaz urządzeń podlegających obsłudze technicznej przedstawiono w załącznikach: 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g), 1h), 1i), 1j) do załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Do kalkulacji kosztów obsługi i konserwacji wykonawca doliczy koszt zakupu i dostawy filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i cieplnych.

- Obsługa i konserwacja urządzeń w szczególności powinna zawierać:

7.1. Urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory, rekuperatory):

- Przepustnice powietrza – sprawdzenie poprawności działania, czyszczenie, smarowanie przekładni zębatych;

- Filtry powietrza – należy kontrolować stan zabrudzenia filtrów powietrza. W przypadku stwierdzenia maksymalnego dopuszczalnego oporu na filtrze należy dokonać wymiany. Filtry muszą być wymieniane po każdorazowym maksymalnym zabrudzeniu lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku. Koszt zakupu i dostawy wykonawca uwzględnia w ofercie.

- Nagrzewnice wodne – należy sprawdzić poprawność połączeń hydraulicznych, pracę pomp obiegowych, zaworów regulacyjnych, zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, czujników temperatury. Dodatkowo należy dokonać czyszczenia lamel wraz z dezynfekcją.

- Chłodnice wodne - należy sprawdzić poprawność połączeń hydraulicznych, pracę pomp obiegowych(jeżeli występują), zaworów regulacyjnych, czujników temperatury. Dodatkowo należy dokonać czyszczenia lamel wraz z dezynfekcją oraz drożności odpływu skroplin.

- Chłodnice (parowniki) - należy przeprowadzić kontrolę szczelności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane , pracę zaworów rozprężnych, czujników temperatury. Dodatkowo należy dokonać czyszczenia lamel wraz z dezynfekcją oraz drożności odpływu skroplin.

- Nawilżacze parowe – należy przeprowadzić kontrolę połączeń hydraulicznych nawilżacza, dokonać czyszczenia, bądź wymiany cylindra. Dodatkowo należy dokonać czyszczenia filtra wody oraz lancy parowej.

- Rekuperatory (wymienniki obrotowe) – wykonać czyszczenie wraz z dezynfekcją wymiennika, drożność wraz z czyszczeniem odpływu skroplin. Dodatkowo sprawdzić łożyskowanie oraz naciąg pasa napędowego wraz z reduktorem.

- Rekuperatory (wymienniki krzyżowe) – wykonać czyszczenie wraz z dezynfekcją wymiennika, drożność wraz z czyszczeniem odpływu skroplin. Dodatkowo sprawdzić pracę przepustnicy by-passu.

- Zespoły wentylatorowe – sprawdzić stan techniczny (łożyskowanie, wyważenie, połączenia elektryczne) wirnika, silnika, dokonać smarowania, naciągu bądź wymiany pasów klinowych (jeżeli występują). Dodatkowo wykonać czyszczenie zespołu wentylator silnik.

- Wentylatory wyciągowe (dachowe, kanałowe) – sprawdzić stan techniczny (łożyskowanie, wyważenie, połączenia elektryczne) wirnika, silnika,. Dodatkowo wykonać czyszczenie zespołu wentylator silnik.

- Układy automatyki central wentylacyjnych – należy kontrolować wartości parametrów procesowych wraz z ich nastawą i korektą nastaw. Eksploatacja powinna opierać się na optymalizacji zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, chłód) oraz jednocześnie dostosowana do potrzeb użytkowników. Dodatkowo należy:

  - Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych w szafach sterowniczych wraz z elementami wykonawczymi (zabezpieczenia, wyłączniki, przekaźniki, itp.);

  - Sprawdzić poprawność działania regulatorów i aplikacji;

  - Sprawdzić poprawność działania czujników temperatury, przetworników ciśnienia, przetworników wilgotności;

  - Sprawdzić poprawność działania presostatów różnicowych oraz higrostatów;

  - Sprawdzić poprawność działania siłowników przepustnic i zaworów;

  - Sprawdzić poprawność działania zaworów regulacyjnych;

  - Sprawdzić poprawność działania i dokonać nastaw zabezpieczeń przeciwzamarzaniowych;

  - Sprawdzić poprawność działania systemu chłodzenia i ogrzewania szaf automatyki.

- Instalacja kanałowa – należy kontrolować stan drożności kanałów wentylacyjnych poprzez cykliczne sprawdzanie wydajności na otworach wentylacyjnych. Wykonawca musi dysponować atestowanym przyrządem do pomiaru wydajności typu (anemometr lub balometr) w zakresie do 3500m3/h.

- Klimakonwektory – należy dokonać wymiany filtrów powietrza minimum 2 razy do roku, a także dokonać czyszczenia wraz z dezynfekcją wymienników klimakonwektora. Dodatkowo należy sprawdzić połączenia elektryczne, drożność odpływu skroplin, poprawność działania zaworów sterujących dopływem medium (grzanie, chłodzenie), sprawdzić zespół wentylator silnik, dokonać korekty nastaw regulatorów zgodnie z potrzebami użytkowników.

- Urządzenia chłodnicze (agregaty wody lodowej) – należy dokonać sprawdzenia połączeń  hydraulicznych oraz wykonać próbę szczelności instalacji freonowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane. Dodatkowo:

  - Sprawdzenie ciśnień w obiegach chłodniczych;

  - Sprawdzenie poprawności działania wraz z regulacją urządzeń zabezpieczających instalację chłodniczą;

  - Sprawdzenie i regulacja nastaw regulatorów sterujących pracą urządzenia;

  - Kompleksowe czyszczenie urządzenia;

  - Sprawdzenie i konserwacja wentylatorów skraplaczy;

  - Sprawdzenie i konserwacja pomp obiegowych

  - Sprawdzenie i konserwacja armatury chłodniczej i urządzeń zabezpieczających

- Urządzenia chłodnicze (agregaty z bezpośrednim odparowaniem) – należy dokonać sprawdzenia oraz wykonać próbę szczelności instalacji freonowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane. Dodatkowo:

  - Sprawdzenie ciśnień w obiegach chłodniczych;

  - Sprawdzenie poprawności działania wraz z regulacją urządzeń zabezpieczających instalację chłodniczą;

  - Sprawdzenie i regulacja nastaw regulatorów sterujących pracą urządzenia;

  - Kompleksowe czyszczenie urządzenia;

  - Sprawdzenie i konserwacja wentylatorów skraplaczy;

  - Sprawdzenie i konserwacja armatury chłodniczej i urządzeń zabezpieczających.

7.2 Kotłownie gazowe:

W szczególności należy dokonać następujących czynności:

- Czyszczenie zawirowywaczy;

- Czyszczenie powierzchni ogrzewalnej, wlotu spalin i rury spalin;

- Kontrola wszystkich uszczelek i sznurów uszczelniających;

- Kontrola elementów izolacji termicznej drzwi kotła;

- Kontrola wszystkich przyłączy po stronie grzewczej oraz szczelności tulei zanurzeniowej;

- Kontrola urządzeń zabezpieczających;

- Kontrola i konserwacja przeponowych naczyń wzbiorczych i ciśnienia w instalacji;

- Czyszczenie wziernika w drzwiach kotłowych;

- Kontrola izolacji cieplnej kotła i instalacji, a w razie potrzeby uzupełnienie izolacji;

- Kontrola szczelności

- Kontrola szczelności rury spalin;

- Kontrola poprawności pracy wentylacji pomieszczenia kotłowni.

- Analiza procesu spalania wraz z regulacją palnika

7.3. Węzły cieplne C.O i C.W.U:

W szczególności należy dokonać następujących czynności:

- Kontrola szczelności wymienników i instalacji przyłączeniowej;

- Kontrola działania zaworów odcinających i zasuw;

- Kontrola pracy wymienników płytowych;

- Odkamienianie i czyszczenie wymienników płytowych;

- Czyszczenie filtrów i odmulaczy – minimum jeden raz w tygodniu;

- Sprawdzenie działania i kalibracja przetworników przepływu;

- Kontrola pracy pomp obiegowych. Po dłuższym postoju pompy należy odkręcić korek odpowietrzający, przekręcić wałek wirnika przy pomocy wkrętaka, odpowietrzyć i uruchomić pompę, oraz wkręcić korek odpowietrzający;

- Kontrola urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych

- Bieżąca korekta nastaw regulatorów węzła;

- Kontrola stanu technicznego i poprawności działania manometrów i termometrów;

- Kontrola źródeł zasilania (baterii) urządzeń pomiarowych;

- Uruchomienie węzła na sezon grzewczy oraz wyłączenie po sezonie grzewczym;

- Kontrola i uzupełnianie wody w wymienniku, instalacjach CO i CWU (kontrola ciśnienia);

- Kontrola funkcjonowania automatyki:

  - Sprawdzenie poprawności działania regulatorów;

  - Korekta nastaw zgodnie potrzebami użytkowników

  - Prowadzenie eksploatacji urządzeń z optymalizacją zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło);

  - Kontrola działania czujników temperatury i przetworników ciśnienia wraz z kalibracją;

  - Kontrola działania zaworów regulacyjnych 2 i 3 drogowych;

  - Kontrola działania zabezpieczeń temperaturowych i ciśnieniowych.

7.4. Zestawy hydroforowe:

W szczególności należy dokonać następujących czynności:

- Silniki pomp wyposażone w smarowniczki należy smarować wysokotemperaturowym smarem na bazie litu.

- W przypadku długiego postoju pompy należy przeprowadzić specjalną procedurę uruchomienia polegającą na sprawdzeniu możliwości przekręcenia wirnika, jeżeli będzie zablokowany należy odblokować.

- Aparatura kontrolno – pomiarowa:

  - Sprawdzić działanie przetworników ciśnienia wraz z ich kalibracją;

  - Sprawdzić działanie falowników;

- Instalacja hydrauliczna – sprawdzić połączenia hydrauliczne oraz ciągłość izolacji na rurociągach.

7.5. Automatyka sterująca.

W szczególności należy dokonać następujących czynności:

- Kontrola działania urządzeń automatycznej regulacji i sterowania tj:

  - Sterowniki mikroprocesorowe;

  - Falowniki silników wentylatorów;

  - Czujniki temperatury;

  - Przetworniki ciśnienia i wilgotności;

  - Presostaty różnicowe;

  - Termostaty przeciwzamarzaniowe;

  - Sieci komunikacyjne.

- Kontrola działania systemu sterowania oświetleniem wewnętrznym komunikacji oraz oświetleniem zewnętrznym i elewacyjnym.

Urządzenia automatycznej regulacji muszą posiadać nastawy zapewniające optymalizację zużycia energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

- Wszystkie czynności konserwacyjne i obsługowe muszą być odnotowane w Dzienniku Ruchu oraz protokołach z okresowych konserwacji potwierdzonych przez kierownika obiektu.

- Wykonawca poinformuje na piśmie zamawiającego (kierownika obiektu) o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy głównej bądź reklamacji. W przypadku wystąpienia awarii/naprawy zamawiający zapewnia zwrot kosztów za części zamienne dla wykonawcy.

UWAGA:

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – tj. wszystkie osoby wykonujące czynności związane z bieżącą obsługą i konserwacją urządzeń. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego w rozdziale V pkt.2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

………………………………………………..

(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2017 r.

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:          …………………………………………………………………………………………………

Siedziba:        ………………….……………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: …………….…………………………………………………….……

Adres poczty elektronicznej  …………………………………………….

Strona internetowa            ……………..……………..…………….

Numer telefonu ………………………..

Numer faksu..………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest obsługa techniczna urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – postępowanie nr DP/2310/80/16 przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

      - Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ:

- w łącznej kwocie brutto (za cały okres obowiązywania umowy) ………………. zł (słownie: …………………………………….. zł), w tym:

- wartość netto ……………………… zł, plus podatek VAT …..% - dla Domów Studenta,

- wartość netto ………………………. zł, plus podatek VAT …… % - dla pozostałych obiektów.

Kwota miesięczna netto ………………. zł.

UWAGA: wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy złożyć u zamawiającego wykaz zawierający koszt świadczenia usługi na każdy z obiektów odrębnie.

- stawka za 1 roboczogodzinę przy usuwaniu awarii:

- * stawka netto …………. zł plus podatek VAT …..% co daje kwotę brutto ………… zł – dla Domów Studenta,

- * stawka netto …………. zł plus podatek VAT …..% co daje kwotę brutto …………… zł – dla pozostałych obiektów.

* przy założeniu, że w pozycji a) i b) stawka netto będzie taka sama

UWAGA: Do ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena brutto za roboczogodzinę przy usuwaniu awarii, zamawiający będzie porównywał uśrednioną stawkę brutto.

Przy uwzględnieniu stawki podatku VAT należy wziąć pod uwagę art. 2 pkt. 12, art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych.

- Oświadczamy, że na rzecz zamawiającego wykonamy następujące dodatkowe czynności:

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

- Deklarujemy …… godzin tygodniowo obecności pracowników w obiektach zamawiającego.

- Zapewnimy maksymalny czas przystąpienia do naprawy lub usuwania awarii – 60 minut.

- Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez osoby upoważnione przez Strony.

- Na wykonane naprawy udzielamy gwarancji i rękojmi na okres ……..... miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (minimalny okres gwarancji i rękojmi  wymagany przez zamawiającego 12 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu).

- Zamówienie wykonamy w terminie:………………………….

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców*

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą cześć zamówienia (zakres prac):

1) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

2) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

* niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który jest częścią SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

……………………………………………………………………

telefon kontaktowy: …………………………………………...,

faks: ……………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………...

- Osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy są: ………………………………………………….…………………

telefon kontaktowy: ……………………………………………..

faks: ……………………………………………………………...

e-mail: …………………………………………………………….

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Nazwa banku i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

……………………………………………………………………………………………………

*) - niepotrzebne skreślić

- Wykonawca informuje, że jest przedsiębiorcą:

    - Małym (zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro)*,

    - Średnim (zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro)*.

* niepotrzebne skreślić

........................................ dnia ................ 2017r.

(miejscowość)

.......................................................................

Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR

zawarta w dniu ……………………. 2017 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………………………….., z siedzibą w …………………………. 
przy ulicy ……………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 
§ 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k. s. h.) zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………....

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest usługa opisana w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja umowy będzie się odbywać przy czynnych obiektach.

- Celem usługi jest utrzymanie urządzeń w stanie umożliwiającym właściwe i bezpieczne korzystanie z nich przez użytkownika.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę z należytą starannością, zgodnie z:

- jej postanowieniami oraz dokumentacją i złożoną ofertą, o których mowa w ust. 1,

- dokumentacją techniczną, instrukcją konserwacji danego urządzenia,

- warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa,

- wymaganiami wynikających z aktualnych PN lub EN, a także aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

- Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązywać będzie od dnia 01.02.2017r. do 30.06.2019r.

- Wykonawca wykona umowę samodzielnie (bez udziału podwykonawców)*/przy udziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie zlecony następujący zakres robót:

1) ……………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………….

* zostanie uzupełniony po wybraniu oferty

Za działania i zaniechania podwykonawcy/ów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w zależności od potrzeb zamawiającego, przy czym przeglądy okresowe urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych będą wykonywane z częstotliwością minimum 2 (dwa) razy w roku kalendarzowym (tj. 2017 rok 2 razy; 2018 rok – 2 razy; 2019 rok 1 raz).

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności pracowników w obiektach Zamawiającego przez co najmniej ……… godzin tygodniowo oraz zgodnie z potrzebą wynikającą z danej sytuacji w budynku, a ponadto w uzasadnionych przypadkach na pisemne żądanie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z dokumentacją powykonawczą budynków oraz eksploatacyjną urządzeń, wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi producenta, instrukcjami użytkowania, dokumentacją, przepisami prawa oraz zgodnie z nimi realizować przedmiot umowy.

§ 3.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (kierownikiem danego obiektu) termin wykonania przeglądów okresowych minimum z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Z wykonanych czynności obsługi technicznej Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia co miesiąc dla danego obiektu protokołu, który winien zawierać w szczególności:

- nazwa i adres obiektu,

- data przeprowadzenia czynności obsługi technicznej,

- skład zespołu przeprowadzającej czynności obsługi technicznej,

- ewentualne uwagi i ustalenia,

- podpis Kierownika Obiektu lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzający fakt wykonania obsługi technicznej urządzenia przez osoby do tego upoważnione.

- Zamawiający protokolarnie przyjmie prace, o których mowa w § 1, potwierdzając ich należyte wykonanie, lub wniesie uwagi, wskazując Zleceniobiorcy termin na ich usunięcie. Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego i przedstawi prace do ponownego odbioru.

- W razie nieusunięcia zgłoszonych protokolarnie uwag, Zamawiający może:

  - zobowiązać ponownie Zamawiającego do wykonania odpowiednich czynności obsługi technicznej,

  - powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, obciążając go karą, o której mowa w § 10 ust.1 pkt.2) umowy,

  - rozwiązać umowę bez wypowiedzenia – po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynności – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Protokół potwierdzający należyte wykonanie usługi stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi w danym miesiącu dla danego obiektu.

- Wykonawca w celu zrealizowania usługi, zobowiązany jest do użycia materiałów, urządzeń itp. nowych, bez śladów używania, nieregenerowanych, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczonymi do stosowania. Na każde żądanie Zamawiającego (kierownika obiektu) Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub EN lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu na piśmie, za pośrednictwem osoby wskazanej w § 5 ust. 2 pkt. 1, wszelkie usterki kwalifikujące urządzenie do modernizacji, remontu lub naprawy, których naprawa wykracza poza zakres czynności obsługi technicznej.

- Wszystkie czynności nieujęte w umowie lub niezatwierdzone przez Zamawiającego, a wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody, będą traktowane, jako czynności wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (wynagrodzenie za nie, nie przysługuje).

- Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Na każde żądanie Zamawiającego (kierownika danego obiektu) i na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego okazania dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby uczestniczące w realizacji umowy wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uprawnień/kwalifikacji. Nie okazanie dokumentów będzie podstawą do niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy.

- Usługa będzie realizowana wyłącznie w dni robocze w godz.8:30 – 15:00 za wyjątkiem czynności związanych z usunięciem drobnych awarii urządzenia.

§ 4.

- Wykonawca, w ramach niniejszej umowy będzie usuwał awarię urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest reagować na telefoniczne zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wszelakiego rodzaju awarii lub zakłóceń w pracy urządzenia. Zgłoszenie awarii Wykonawca będzie przyjmować pod nr tel. ………………………………….

- Wykonawca winien podjąć czynności dotyczące usunięcia awarii (na miejscu zainstalowania danego urządzenia) nie później niż w ciągu 1 godz. licząc od momentu telefonicznego powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Z dokonanych oględzin uszkodzonego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołu zawierającego: opis awarii i jej przyczyny, oraz liczbę roboczogodzin niezbędnych do wykonywania usługi serwisowej. Protokół będzie podstawą dla Zamawiającego do podjęcia decyzji, co do dalszego sposobu postępowania.

- W przypadku drobnych awarii niewymagających nakładów finansowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Zamawiający przez „drobne awarie” niewymagające nakładów finansowych rozumie zakłócenia w pracy urządzenia, które dają się usunąć bez konieczności użycia materiałów i części zamiennych wykraczających poza konieczne do celów bieżącej obsługi technicznej.

- Decyzję w przedmiocie usunięcia awarii wymagającej nakładów finansowych podejmuje Zamawiający. Wykonanie naprawy wymagającej nakładów finansowych będzie potwierdzone protokołem potwierdzającym ilość i wartość użytych materiałów i części zamiennych oraz ilość roboczogodzin koniecznych do wykonania naprawy.

- Wszystkie czynności przy usuwaniu awarii wskazanych w ust. 5, nieujęte w umowie lub niezatwierdzone przez Zamawiającego, a wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody, będą traktowane, jako czynności wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (wynagrodzenie za nie, nie przysługuje).

- Zapisy § 3 ust. 2 do 6 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

- Wykonawca będzie realizował umowę przy pomocy następujących osób:

- …………………………. – nr uprawnień ………………,

- …………………………. – nr uprawnień ……………….,

- ………………………….- nr uprawnień ………………….,

- …………………………..- nr uprawnień ……………………

- Osobami uprawnionymi do kontaktów przy wykonywaniu niniejszej umowy są:

- ze strony Wykonawcy: ……………………….…… tel./e-mail …………………………..

- ze strony Zamawiającego: ……………………….. tel./e-mail …………………..………

- Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania drugiej strony na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie czynności wchodzące w zakres przedmiotu Umowy wykonywane będą przez osoby wymienione w ust. 1, (lub pod ich nadzorem w przypadku korzystania z usług podwykonawców).

- Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania Umowy zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późniejszymi zmianami) pracowników realizujących zamówienie. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osób realizujących zamówienie, pod rygorem niepodpisania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę ww. warunku będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie Umowy oraz będzie podstawą do naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 4 Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, w formie określonej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielić wyjaśnień w zakresie nieprzestrzegania zapisów ust. 5. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, potwierdzi nieuzasadnione naruszenie wymogów postawionych w ust. 5, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub jej niewykonanej części w terminie 30 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń na temat stosunku pracy i jej zakresu z pracownikami zatrudnionym do realizacji Umowy.

- Jeśli w czasie realizacji Umowy konieczna będzie zmiana osoby wskazanej w Umowie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę spełniającą wymagania niniejszej Umowy, posiadającą co najmniej równorzędne uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, umiejętności, wykształcenie, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga konieczności zawarcia aneksu do Umowy.

§ 6.

- W czasie realizacji umowy Wykonawca:

- będzie utrzymywał teren budynków oraz drogi dojazdowe i przejścia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na własny koszt,

- właściwie zabezpieczy miejsce prowadzenia prac – za szkody powstałe w miejscu prowadzenia prac do chwili odbioru wykonanych czynności odpowiedzialność ponosi Wykonawca (art. 471 Kc.),

- będzie przestrzegał zasad technologii i jakości wykonawstwa zgodnie z obowiązującymi normami i prawem.

- Po zakończeniu czynności Wykonawca zobowiązany jest uporządkować budynek, drogi, przejścia, a także teren wokół budynku.

§ 7.

- Wykonawca będzie wykonywał usługę, z zastrzeżeniem ust. 8 według cen jednostkowych dla każdego obiektu odrębnie.

- Cena obejmuje wszystkie czynności, w tym koszty dojazdu, materiałów, urządzeń itp. koniecznych do wykonania usługi. Kosztorysy wykonania czynności obsługi technicznej dla danego urządzenia stosowane są pomocniczo w przypadku zmiany zakresu umowy na skutek zmiany/wycofania danego urządzenia.

- Całkowita wartość usługi, z zastrzeżeniem ust. 8, wraz z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT nie przekroczy kwoty brutto …………………..

- Wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 ustala się w wysokości …… zł netto (słownie: ….........……….. złotych), w tym należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi prawem i sztuką oraz ryzyko związane z wykonaniem bieżącej obsługi technicznej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonywania usługi dla poszczególnych urządzeń. Rezygnacja przez Zamawiającego bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia oraz innych należności (wydatków, odszkodowań) Wykonawcy powinna nastąpić na piśmie najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem wykonania usługi.

- Wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że zmiany wymienione w ust. 8 pkt 2 – 3 będą wpływały na koszt wykonania zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób (z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych) zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w ust. 7 pkt 2 – 3 mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

- Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 7 nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

- Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W związku ze wskazanymi w ust. 7 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany, realny wzrost kosztów świadczenia przedmiotu Umowy.

§ 8.

- Wykonawca będzie wykonywał usługę związaną z usuwaniem awarii wskazanych w § 4 ust. 5 według stawki ………. zł netto za roboczogodzinę.

- Stawka za roboczogodzinę obejmuje dokonanie wszystkich czynności przy usuwaniu awarii, w tym koszty dojazdu, ustalenia przyczyn awarii.

- Za materiały i urządzenia użyte podczas usuwania awarii Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z faktur dotyczących zakupu tych materiałów i urządzeń (do faktury za usunięcie awarii Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć kopie faktur za zakupione części).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującym prawem i sztuką oraz ryzyko związane z usunięciem awarii.

- Przepisy § 7 ust. 8 do 11 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

- Podstawą do wystawienia faktury na płatnika – Zamawiającego jest należyte i terminowe wykonanie usługi, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru za wykonanie usługi na danym obiekcie w danym miesiącu lub usunięcia awarii o jakiej mowa w § 4 ust. 5.

- Dane płatnika – Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 6570234850.

- Zamawiający zobowiązuje uregulować fakturę Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego (kierownika danego obiektu), przelewem na nr konta bankowego wskazany na fakturze.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest/ jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP..................

§ 10.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

- 0,5% wartości brutto bieżącej obsługi technicznej w danym obiekcie za dany miesiąc, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy (zarówno usług obsługi technicznej jak i usuwania awarii),

- 0,5% wartości brutto bieżącej obsługi technicznej w danym obiekcie za dany miesiąc, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru, (zarówno usług obsługi technicznej jak i usuwania awarii),

- 15% wartości brutto umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.

- Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w wysokości 15% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku stwierdzenia niewykonania warunku Umowy, o którym mowa § 5 ust. 5 w danym miesiącu realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy za każdą stwierdzoną niezgodność co do stanu zatrudnienia pracownika.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia na wezwania Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 7 – 8 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu aktualnej umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

§ 11.

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca, będzie posiadał umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, obejmującą działalność w zakresie przedmiotu Umowy, na kwotę minimalną 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), bez ograniczenia tej kwoty w stosunku do poszczególnych zdarzeń (na jedno i wszystkie zdarzenia), przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszelkie koszty związane z posiadaniem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obciążają Wykonawcę.

- Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zakresu działania Wykonawcy związane z przedmiotem Umowy ubezpieczenia Zamawiający kierował będzie bezpośrednio do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności związane z realizacją uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia oraz ponieść opłaty i koszty z tym związane.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem Umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię posiadanej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

- W przypadku zawarcia, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nowej umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia dotychczasowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od jej zawarcia potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię.

§ 12.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustawy, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

- Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami).

- Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami).

§ 14.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 15.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach.

§ 16.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 17.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

...................................., dnia ....................... 2017r.

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………….……….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................., dnia ....................... 2017 r.

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ………………

……………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ                            ...................................., dnia ....................... 2017 r.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Ja/my, niżej podpisany/i

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Składam/y listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

_________________, dnia ___________2017 r.

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

2.informuję/my, że nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

_________________, dnia ___________2017 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Załącznik 7 do SIWZ

...................................., dnia ....................... 2017 r.

Wykaz usług  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych,, potwierdzających naszą zdolność do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonaliśmy następujące usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

| L.p. | Podmiot na rzecz którego realizowano usługę | Data Wykonania | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody, z których wynika należyte wykonanie usługi.

Data…………………                                     …………………………………………………………..

( podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Załącznik nr 8 do SIWZ

...................................., dnia ....................... 2017 r.

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia:

Zestawienie sporządza się podając informacje o osobach przewidzianych do realizacji zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podpisano:

.............................., dn. .......................

.........................................................

podpis osoby uprawnionej