Załącznik Nr 6

Przedmiot zamówienia

1) Regały ocynkowane typu klips; półki na wcisk z regulacją wysokości co 25 mm, trawersy podtrzymujące półki, nogi z profilu zamkniętego T-kształtnego,

1. Regał obustronny typu „KLIPS” 6 półek o wymiarach 1000x500x2500mm		5 szt.

Obciążenie półki 150kg

2. Regał obustronny typu „KLIPS” 6 półek o wymiarach 1300x500x2500mm		1 szt.

Obciążenie półki 150kg

3. Dostawka do regału typu „KLIPS” 6 półek o wymiarach 1300x500x2500mm	13 szt.

Obciążenie półki 150kg

5. Dostawka do regału typu „KLIPS” 5 półek o wymiarach 1000x500x2000mm	1 szt.

Obciążenie półki 150kg

6. Dostawka do regału typu „KLIPS” 5 półek o wymiarach 1300x500x2000mm	5 szt.

Obciążenie półki 150kg

7. Regał obustronny typu „KLIPS” obustronny o wymiarach 1000x1000x2500mm	3 szt.

Obciążenie półki 250kg

2) Meble laboratoryjne z wyposażeniem

Stół przyścienny (szt. 1) o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2350 x 600 x 900 mm. 
Blat musi być wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą; zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego 
z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona szafką dwudrzwiową 800 oraz szafką 600mm z trzema szufladami. Dokładne wymiary szafek wynoszą (szer. x gł. x wys.) 800x 460 x 620 mm, oraz 600 x  460 x 620 mm. Wszystkie szafki i szuflady muszą być wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Nad stołem znajdują się szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi. Szafki na całej długości stołu łączne wymiary ( szer. x gł. x wys. ) 2350 x 350 x 720 mm.

Stół do mycia (szt. 1) o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 600 x 900 mm. 
Blat musi być wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem. 
W blacie musi być umieszczony zlew z żywicy epoksydowej 406 x 305mm. Z blatu przy zlewie musi być wyprowadzona armatura laboratoryjna pokryta poliamidem 11.  Armatura dwukurkowa 
z wylewką o długości minimum 200 mm, woda ciepła i zimna. Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą; zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego 
z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona szafką dwudrzwiową 800 oraz szafką instalacyjną 600.  Dokładne wymiary szafek wynoszą (szer. x gł. x wys.) 800x 460 x 620 mm, oraz 600 x  460 x 620 mm. Wszystkie szafki muszą być wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Nad stołem znajduje się szafka laminowana wisząca z drzwiami pełnymi o wymiarach 900 x 350 x 720 mm,  oraz ociekacz laboratoryjny wykonany z tworzywa.

Biurko laminowane (szt. 1) o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1800 x 800 x 750 mm. 
Blat musi być laminowany postforming o grubości 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu, co zapobiegać będzie zamakaniu. Cała konstrukcja biurka musi być oparta na czterech nogach meblowych. Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona 2 x szafką jednodrzwiową z szufladą 
w postaci kontenerka jezdnego z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 
2 mm, o wymiarach ( szer. x gł. x wys. ) 450 x 450 x 600 mm. Biurko musi być wyposażone 
w podblatową półkę na klawiaturę, o wymiarach 450 x 300 mm.

Stół przyścienny L-kształtny (szt. 1) o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 
2000/3200 x 750 x 900 mm. Blat musi być wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego. 
Cała konstrukcja stołu musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą; zakończonych regulowanymi nóżkami 
z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem musi być wypełniona szafką 400 z trzema szufladami, 2 x szafką dwudrzwiową 800, szafką 450mm z trzema szufladami oraz półką pod klawiaturę.  Wymiary szafek wynoszą: ( szer. x gł. x wys. ) odpowiednio: 400 x 460 x 620 mm, 800 x 460 x 620 mm oraz 450 x 460 x 620 mm. Półka pod klawiaturę ma wymiar 450 x 300 mm. Wszystkie szafki i szuflady muszą być wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm.

Szafa laminowana przeszklona (szt. 2) o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600 x 500 x 1800 mm. Drzwi muszą być przeszklone w 2/3 wysokości. Szafa musi być wykonana z płyty o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm.

Krzesła laboratoryjne (szt. 3) w wykonaniu poliuretanowym. Krzesło musi być wyposażone 
w: kolumnę gazową do regulowania wysokości siedziska i podłokietniki (skok od 95mm do 262 mm), regulowaną wysokość oraz odchylenie oparcia. Podstawa krzesła wyposażona w kółka.  Podstawa wykonana z poliamidu, kółka gumowane przeznaczone do posadzek laboratoryjnych.

Statyw do elektrod (szt. 1) ruchome ramie osadzone na stabilnej podstawie metalowej, uchwyt na dwie sondy oraz czujnik temperatury.