Załącznik Nr 7

Przedmiotu zamówienia

Dostarczenie pianina (1 sztuka)

Pianino klasyczne - akustyczne o następujących parametrach:

- model tradycyjny;

- wymiary: wysokość minimum 123 cm, szerokość: minimum 151 cm, głębokość: minimum 67 cm;

- waga: około 255 kg;

- obudowa: wielowarstwowa sklejka drewniana, obustronnie fornirowana;

- wykończenie: lakier poliestrowy, czarny z połyskiem;

- korpus – rama tylna z litego drewna, 5 pełnowymiarowych wzdłużnie klejonych belek spojonych z ramą tylną;

- płyta rezonansowa: lite drewno wysokogórskiego świerku Sitkajskiego, 
o równoległym przebiegu słojów, profilowana ku krańcom od 9 mm w wiolinie 
do 7 mm w basie, powierzchnia czynna (drgająca) 1,26 m kw.

- ożebrowanie: 11 żeber z litego drewna świerkowego o równoległym słojowaniu, profilowane, klejone i kołkowane do płyty rezonansowej, krańcami osadzone, wklejone w ramię pianina;

- mostki: klejone pionowo z drewna klonowego, przykryte poziomą nakładką 
z twardego klonu skalnego, klejone i dyblowane do płyty rezonansowej;

- skala instrumentu: naciąg krzyżowy, niższe napięcie strun, całkowite napięcie naciągu: 16.695 kg;

- rama: z żeliwa szarego (nawęglanego), odlewana próżniowo, szlifowana, brązowana i lakierowana na złoty kolor;

- kołki stroikowe: stalowe, niklowane;

- naciąg: struny wiolinowe: 14 rozmiarów, drut stalowy typu Roeslau, struny basowe: rdzeń stalowy owijany drutem miedzianym, najdłuższa struna basowa (nr 1) długość 114 cm;

- młotki: o gruszkowatym kształcie wykonane z wysokiej jakości filcu z naturalnej wełny, kompresowane i impregnowane, waga całego filcu młotkowego 7 kg;

- mechanika: drewno twardego klonu skalnego, bez części z tworzyw sztucznych, rama mechaniki z wysokoudarowego aluminium

- klawiatura: klejona warstwowo z drewna świerkowego, ważona i dociążana, liczba oktaw: 7 1/4 (88 klawiszy);

- stół klawiaturowy/rama klawiatury: z litego drewna klonu i świerku;

- 3 pedały, odlane z mosiądzu, polerowane, zabezpieczenie obudowy pianina płytą metalową;

- szeroki pulpit pod nuty;

- rolki transportowe: gumowane, podwójne, na łożyskach;

- ława: w kolorze pianina bez regulacji wysokości siedziska ze schowkiem na nuty.

Pianino musi być objęte 5-letnią gwarancją Wykonawcy. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie: transport, wniesienie do miejsca wskazanego przez Użytkownika, przegląd oraz pierwsze strojenie po dostawie pianina.

Dostarczenie fortepianu (1 sztuka)

Fortepian w wersji concert o następujących parametrach:

- fortepian klasy mistrzowskiej;

- wykończenie: kolor - czarny mat, lakier - poliester strukturalny, wykończenie ręczne;

- wymiary: długość: minimum 188cm, szerokość: minimum 147cm, wysokość: minimum 101 cm;

- waga: około 315 kg;

- korpus fortepianu: zewnętrzny (outer rim) i wewnętrzny (inner rim): sezonowane drewno, 16 warstw: 13 klon i 3 mahoń klejone warstwowo klejem organicznym, oba korpusy gięte i prasowane w jednym wspólnym procesie klejenia, korpus sezonowany przez 6 miesięcy po klejeniu;

- obelkowanie: sezonowane lite drewno świerkowe, układ gwiaździsty, łączenia na drewnianych dyblach;

- dno rezonansowe: minimum 2 lata sezonowane drewno, świerk wysokogórski, gęstość: 10 słojów na cm, żebrowanie z litego drewna świerkowego, malejąca 
ku krańcom grubość, wyprężenie - efekt membrany;

- rama: żeliwna, odlana metodą próżniową z żeliwa szarego pokryta warstwami lakieru strukturalnego w kolorze pomarańczowo – złotym;

- naciąg strun: krzyżowy, struny basowe owijane pełną miedzią, wiolinowe: drut stalowy Roeslaustahl;

- system: Duplex Scala;

- strojnica: klejone pod kątem 45 stopni, 8 warstw twardego drewna (4 x klon polny, 2 x bubinga, 2 x biały buk);

- kołki stroikowe: hartowana, nierdzewna stal, niklowane, o drobnym zwoju gwintu;

- mechanika: belka konstrukcyjna mosiężna, wypełnienie: twarde drewno bubinga, wszystkie części drewniane, brak elementów z tworzyw sztucznych;

- młotki: rdzeń z białego buku, twardy, najwyższej jakości naturalny filc, boki nitowane do rdzenia, kompresowane i impregnowane;

- tłumik: główki z litego drewna, lakierowane na czarno z połyskiem, filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości;

- mostki: klejone z pionowych warstw drewna pokryte klonową nakładką;

- kolektor brzmienia: Tone Collector, resonator stalowy, listwa Pulsatora;

- klawiatura: 88 klawiszy, 7 1/3 oktawy, klawisze z pełnego drewna świerkowego, wyważane ciężarkami ołowianymi, cała klawiatura 47 g;

- pokrycie klawiszy: białe - IVO-Plast, imitacja kości słoniowej, czarne – kompozycja drewna hebanowego i tworzywa sztucznego;

- stół klawiatury: rama – biały buk, wypełnienie - świerk z bukowymi wstawkami usztywniającymi;

- pokrywa: klapa wykonana z płyty stolarskiej z drewna topoli, profilowane wykończenie krawędzi, trzy pozycje otwarcia, zabezpieczenie otwarcia;

- zamek klapy i pokrywy klawiatury;

- pulpit z drewna topoli: 5 pozycji ustawienia;

- 3 pedały odlane z mosiądzu, polerowane (centralny sostenuto);

- nogi wyposażone w podwójne rolki z hamulcami;

- ława fortepianowa: hydrauliczna regulacja wysokości siedziska, pokrycie siedziska z naturalnej skóry w kolorze czarnym;

- pokrowiec na fortepian matowy.

Fortepian musi być objęty 5-letnią gwarancją Wykonawcy. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie: transport, wniesienie, montaż, przegląd, ubezpieczenie fortepianu do momentu odebrania przez Zamawiającego, pierwsze strojenie po dostawie fortepianu.