Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegania zlokalizowanej w portierni  Domu Studenta Łącznik w Kielcach ul. Śląska 11 do pomieszczenia technicznego w piwnicy

W ramach przedmiotowych robót należy:

- zdemontować zabudowaną w pomieszczeniu portierni szafę DSO wraz z wyposażeniem

-     zdemontowaną szafę zabudować w pomieszczeniu nr 012 w piwnicy

- wykonać nową trasę kablową  długości około 40m

- ułożyć linie głośnikowe przewodem typu HTKSH 2x1.5;

- połączenia nowych przewodów wykonać w puszkach certyfikowanych;

- ułożyć zasilanie centrali przewodem YDY żo 5x2.5 mm

- wyprogramowywać z systemu SSP moduł 12R do sterowania szafa DSO;

- istniejący moduł przenieść do pom. 012 i zaprogramować wraz ze sterowaniami do systemu DSO;

- wyprogramowywać z systemu SSP moduł Ebk4G2R monitorowania szafy DSO;

- istniejący moduł przenieść do pom. 012 i zaprogramować monitorowanie systemu DSO;

- wykonać sprawdzenie działania systemu DSO  w zakresie sterowań z systemu SSP;

- wykonać dokumentacje powykonawczą 


Do realizacji należy przedstawić aktualne uprawnienia dotyczące systemów SSP  i DSO zainstalowane na obiekcie.

Gwarancja na wykonane roboty min. 24 m-ce.